- Modellvarianten SFU 0200

- Einführung

Bauartbedingt ist die Drehzahl eines AC Drehstrommotors direkt abhängig von der Frequenz des angeschlossenen Netzes und der Polzahl. Bei einem 3ph 380V/50Hz Netz und einem 2-pol. Motor ergibt sich die Nenndrehzahl auf 50 U/s * 60 = 3000 Upm.

Drehstrommotoren bieten im industriellen Einsatz zahlreiche Vorteile, wie bürstenlosen Antrieb, Verschleißfreiheit, günstiges Leistungs/Gewichtsverhältnis, hohe Drehzahlfähigkeit, und vieles mehr. Entsprechend vielfältig ist Ihr Einsatzgebiet, wie z.B. in Fräs-, Schleifspindeln, oder  Bohrmaschinen.

In diesen Applikationen werden Drehstrommotoren über spezielle Vorschaltgeräte – Frequenzumrichter betrieben. Mit diesen Frequenzumrichtern wird das starre 50Hz-Netz in ein frequenz- und spannungsvariables 3-Phasen-Netz umgewandelt. Damit können Anlaufprobleme und hohe Anlaufströme, die beim Aufschalten von Drehstrommotoren hoher Leistung auf ein starres Netz zwangsläufig sind, sicher vermieden werden. Der Motor wird kontrolliert nach einer speziellen Kennlinie bis zu seiner Nenndrehzahl beschleunigt oder bis zum Stillstand abgebremst.

Der Frequenzumformer der Serie SFU 0200 ist speziell für die Anwendung in diesen Applikationen hin entwickelt und bietet dabei ein Höchstmaß an Sicherheit, Leistung, und Zuverlässigkeit. In ihm ist langjährige Erfahrung im Frequenzumformer-Bau vereint mit dem Einsatz modernster Bauelemente und zuverlässigster Komponenten. Durch seine Universalität ist er sowohl geeignet in vorhandenen Applikationen ältere Baureihen von Frequenzumformern zu ersetzen, als auch in geplanten Applikationen kostengünstig eingesetzt zu werden. Durch die hocheffiziente Ansteuerung und Regelung  kann das Temperaturniveau der angeschlossenen Spindel sehr niedrig gehalten werden. Das schont die Lager und hilft Standzeiten von Werkzeugen zu verlängern.

- Beschreibung und Merkmale

- Betrieb von AC und BLDC Motoren

- Der Schnell-Frequenz-Umrichter SFU 0200 ermöglicht Ausgangsfrequenzen von bis zu

2000 Hz / 120.000 Upm bei einem 2pol. AC und BLDC Motoren 1667 Hz / 100.000 Upm.

- Ausgangsleistung  250VA / 400VA / 500VA bei kompakter Bauform

- Der Kern vom SFU 0200 ist ein Digitaler Signal Prozessor (DSP) der alle Ausgangsgrößen          	erzeugt und Signale erfasst.

- In Echtzeit werden alle Parameter wie Strom, Spannung und Frequenz erfasst und in   	Abhängigkeit von der Belastung ausregelt.

- Hohe Betriebssicherheit: Alle Betriebszustände wie Beschleunigen, Betrieb bei 	Nenndrehzahl, Abbremsen werden überwacht und kritische Zustände abgefangen.

- vielfältige Steuerungs- und Kommunikationsmöglichkeiten: Für die Kommunikation mit 		Peripheriegeräten stehen 3 Anschlüsse zur Verfügung:

PC, SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung), CNC (Computer Numeric Control)

- Einfache und flexible Einbindung in vorhandene Anlagen durch freie Konfiguration der I/O 		Signale für Steuerung und Konfiguration:

Steuereingänge: 	1 Analog, 3 Digital

Steuerausgänge:	1 Analog, 2 Digital (Relais)

- Galvanische Trennung der Schnittstellen vom Netz

- kurzschlussfest

- komfortable Konfiguration und Kontrolle mittels optionaler PC-Windows Software

- Blockschaltbild

- Technische Daten

- Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Gerät erzeugt gefährliche elektrische Spannungen und wird zum Betrieb von gefährlich rotierenden mechanischen Teilen verwendet. Aus diesem Grund darf nur fachlich qualifiziertes, geschultes Personal an diesem Gerät arbeiten und den Anschluss vornehmen!

- Vor der Inbetriebnahme des Geräts ist darauf zu achten, dass es sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sollte es beim Transport beschädigt worden sein, darf es auf keinen Fall angeschlossen werden.

- Bei der Installation darf auf keinen Fall gegen bestehende, nationale Sicherheitsbestimmungen verstoßen werden.

- Vor dem erstmaligen Einschalten des Umrichters sollte sichergestellt sein, dass dieser mechanisch fixiert und die angeschlossene Spindel auch sicher verbaut ist.

- Der Umrichter darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, starken Magneten sowie starke Magnetfelder erzeugenden Geräten betrieben werden.

- Eine ausreichende Luftzirkulation muss am Umrichter gewährleistet sein.

- Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Sofern dies den Anschein hat, muss das Gerät umgehend ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

- Die Umgebungsluft darf keine aggressiven, leicht entzündliche oder elektrisch leitfähigen Stoffe enthalten und sollte möglichst frei von Staub sein.

- Alle Arbeiten am Umrichter und dem entsprechenden Zubehör dürfen nur im ausgeschalteten Zustand und bei Abtrennung vom Netz durchgeführt werden. Dabei sind sowohl die nationalen Unfallverhütungsvorschriften als auch die allgemeinen und regionalen Montage- und Sicherheitsvorschriften (z.B. VDE) zu beachten.

- Das Öffnen des Umrichtergehäuses ist untersagt. Es besteht Lebensgefahr an offenen spannungsführenden Teilen. Der Garantieanspruch erlischt mit dem Öffnen ebenfalls

- Alle Arbeiten in Zusammenhang mit einem unserer Umrichter dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die fachlich qualifiziert und entsprechend eingewiesen worden sind.

- Anschlüsse, Stecker und Pinbelegungen

Betriebsparameter und Ausgänge:

Der SFU 0200 erfasst alle aktuellen wichtigen Betriebsparameter und -daten.

Davon können 2 an den Digitalausgängen als Meldung und 1 Analogwert (0-10V) am Analogausgang ausgegeben werden.

Fernsteuerung und Eingänge:

Es stehen 3 Digitaleingänge (24V) und 1 Analogeingang (0-10V) für die Fernsteuerung des ,

SFU-0200 zur Verfügung.

Diese Zuordnungen sind frei konfigurierbar. Mit der optionalen Windows PC-Software SFU-Terminal können obige Zuordnungen komfortabel getroffen werden. Damit ist eine außerordentlich flexible Einstellung an die jeweilige Applikation möglich.

Jeder Betriebsparameter kann als Meldung und jedes Steuersignal einem beliebigen I/O-Pin zugewiesen werden. Darüberhinaus kann auch individuell der jeweilige Logikpegel (High- oder Low-aktiv) definiert werden.

Die gleiche Zuordnung ist auch für die analogen Messdaten und Steuerdaten an dem Analog I/O-Pin möglich.

Die standardmäßigen Zuordnungen von Betriebsparametern und zugehörigen Ausgängen und Steuersignalen und Eingängen ist in der nachstehenden Tabelle aufgelistet.

7.1	Digital und Analog Ein-Ausgänge (D-Sub 15 pol. Buchse)

7.2 	Spindel Anschluß mit Rund-Buchsen in Ausführung Tisch-Gehäuse

mit 3 pol. Buchse                                                  mit 7 pol. Buchse  (Amphenol C16-1  /  Binder 693)

mit 7 pol. Buchse   C164 für Jäger-Spindeln

Ansicht von innen

7.3	Spindel Anschluß Ausführung SSE mit Steck-Schraubklemmen

7.4 	Spindel Anschluß in Ausführung Tisch-Gehäuse

mit Steck-Schraubklemmen		(als Option)

7.5	Netzanschluss

Tischgerät : 	3 pol. Kaltgeräte-Buchse

SSE		3pol. Schraubklemmen steckbar und verriegelbar, 4mm2

Standardmäßig ist der SFU0200 nicht umschaltbar für 230V konfiguriert.

Als Option ist eine manuelle Umschaltung für 230V und 115V Netze mit Hilfe eines Drehschalters verfügbar.

- Funktionsbeschreibung, Inbetriebnahme, Bedienung

3 Möglichkeiten zur Bedienung:

- manuelle Bedienung über Fronttasten

- automatisiert mittels / über SPS, IPC

- automatisiert mittels PC (RS232) (optional)

8.1	Ansicht Frontplatte

Mit der START STOP  -Taste wird die Spindel gestartet bzw. gestoppt. Die aktuelle Drehzahl wird auf der

7-Segment Anzeige ausgegeben.

Über die Status LEDs Ready, RPM 0, RPM OK, >100% wird der aktuelle Zustand im Betrieb angezeigt.

Die rote LED >100% dient dabei auch als allgemeine Anzeige für einen Störungszustand oder als Überlastanzeige.

Mit Firmware Versionen ab V2.0 werden Fehler zusätzlich als Fehlernummern im Display angezeigt. Siehe Kap 8.7

Zusätzlich können diese Fehlerzustände an den 2 Relais signalisiert: werden, die Parametrierung ist mit der SW SFU-Terminal frei wählbar.

Wird bei einem vorliegenden Fehler eine genauere Information über die Art des Fehlers benötigt, kann mit der optionalen Software SFU-Terminal eine Statusinformation ausgelesen werden. In der Dokumentation bzw. Hilfefunktion wird die Aufgliederung und Auswertung solcher Informationen beschrieben.

8.2	Drehzahleinstellung

Die Drehzahlvorwahl kann auf drei Arten erfolgen:

- manuelle Vorwahl über das Frontplatten-Poti

- Vorwahl über Analog Input Solldrehzahlvorgabe

Standardmäßig ist für den Analog Input eine Skalierung von 1V/10.000Upm eingestellt

- Vorwahl über die RS232 Schnittstelle

Siehe hierzu die Hilfefunktion der SFU-Terminal  PC-Software

8.3 	Einstellung der Drehrichtung

Die Drehrichtung kann vor dem Start verändert werden. Hierzu muß die Taste  STOP  für ca. 4sek gedrückt werden. Im Konfigurationsmodus kann mit den  START STOP  -Tasten wechselweise zwischen Rechts und Linkslauf umgeschaltet werden. Rechtslauf entspicht Drehung im Uhrzeigersinn betrachtet auf die Rückseite der Spindel, und Linkslauf entsprechend gegen dem Uhrzeigersinn. Dieses wird im Umrichter gespeichert, so dass auch nach Netz-Aus diese Auswahl erhalten bleibt.

In den Betriebsmodus wird zurückgesprungen, wenn längere Zeit keine Taste betätigt wird.

8.4 	Auswahl Spindelkennlinien

Um eine andere Kennlinie auszuwählen, muß die und STOP START –Taste für ca.4 sek. gleichzeitig gedrückt werden. Im Kennlinien Auswahlmodus, kann dann mittels START –Taste die nächst höhere bzw. mit der STOP –Taste die nächst niedriger Kennlinie angewählt werden.

Es können bis zu 16 Kennlinien hinterlegt werden. Ist ein Kennlinienplatz nicht belegt, steht in der Anzeige z.B. E03 "für fehlende Kennlinie Nr.3". In diesem Zustand bleibt die Anzeige bis ein belegter Kennlinienplatz angewählt wird. Bei vorhandener Kennlinie wird der entsprechende Kennlinienplatz angezeigt mit 01oder 02 usw.

In den Betriebsmodus wird zurückgesprungen, wenn längere Zeit keine Taste betätigt wird.

Die Belegung der Kennlinenplätze, kann mit der SFUTerminal PC-Software durchgeführt werden.

8.5	Starten und Stoppen des Umformens

Aufgrund vielfältiger Anforderungen kann der Umformer SFU 0200 auf verschiedene Arten gestartet und gestoppt werden:

- Manuell

- Ferngesteuert über einen Digitaleingang

- Ferngesteuert über einen Analogeingang

- Ferngesteuert über die serielle Schnittstelle

Bevor der Umformer gestartet werden kann, muss eine Drehzahlvorwahl erfolgen. Dies gilt für alle Arten des Starts, mit Ausnahme des analogen Starts.

- Manuell mit Hilfe der Tasten

Start mit der grünen Taste  START  am Bedienfeld

Stop mit der roten Taste  STOP  am Bedienfeld

- Ferngesteuert über den Digitaleingang  Start/Stop  von externer SPS oder CNC.

Die Voreinstellung hierfür ist der Digitaleingang 1. Bei Bedarf kann dies im Menü "Digital Eingänge" (SFU-Terminal Software optional) auf einen anderen Digitaleingang geändert werden.

Gemäß den Sicherheitsvorkehrungen können alle Signale individuell Low- oder Hi-aktiv konfiguriert werden. Im Verbund mit einer SPS ist jedoch die Konfiguration LOW-aktiv zu bevorzugen, da hier bei Kabelbruch oder sonstigem SPS-Ausfall ein automatischer Stop eingeleitet wird.

- Ferngesteuert über den Analogeingang  Solldrehzahl .

Dies ist möglich, sobald im Menü "Analog-Eingänge" (SFU-Terminal Software optional) dieser Funktion ein Analogeingang zugewiesen ist und am Digitaleingang Start/Stop  gültiges Start-Signal 	anliegt.

Im zugehörigen Edit-Feld für Solldrehzahl  (SFU-Terminal Software optional) kann eine Skalierung von Drehzahl zu Analogwert getroffen werden (z.B.: 1V/10.000UpM oder 0-10V min/max).

Eine Eingangsspannung von 0V führt zum Stillstand und das Anlegen einer Spannung > 0V führt zum Anlauf bzw. Einstellen einer Drehzahl gemäß der getroffenen Skalierung. Für obige Skalierung wird für beispielsweise 4V eine Drehzahl von 40.000 UpM eingestellt.

- Ferngesteuert über die serielle Schnittstelle (RS232) vom PC

Die Drehzahl kann durch Befehle von der RS232 Schnittstelle verändert werden. Genauere Informationen hierzu findet man in der Doku bzw. Hilfefunktion der SFU-Terminal Software (optional)

Falls dies gewünscht wird, kann eine Dokumentation der seriellen Kommandos bei

BMR GmbH oder der zuständigen Vertretung gesondert bestellt werden.

8.6	Konfiguration der Drehrichtung ferngesteuert über Digitaleingänge

über Digitaleingang  Drehrichtung  . Eingestellt im Menü "Digital Eingänge" (SFU-Terminal Software).

Dies ist erforderlich, wenn die Drehrichtung z.B.: von einer SPS festgelegt werden soll. Ein Umschalten der Drehrichtung kann nur bei Stillstand der Spindel vorgenommen werden. Ändert sich während des Laufes die Vorwahl der Drehrichtung am Eingang, wird die neue Drehrichtung erst nach Stillstand und erneutem Start übernommen und ausgeführt.

8.7	Fehleranzeigen - Fehlernummern

Mit Firmware Versionen ab V2.0 werden auftretende Fehler, die zum Stillstand des Umformers führen, als Fehlernummern im Display angezeigt. Liegen mehrere Fehler vor, werden diese Fehlernummern zyklisch nacheinander angezeigt.

Folgende Fehler werden wie folgt kodiert:

E30:	Überlastabschaltung nach Ablauf der Delaytime

E31:	Übertemperatur Umformer (Abschaltung nach Ablauf der Delaytime)

E32:	Übertemperatur Spindel (Abschaltung nach Ablauf der Delaytime)

E33:	Übertemperatur Umformer oder Spindel  (Abschaltung nach Ablauf der Delaytime)

E34:	Überspannung Zwischenkreisspannung

E35:	Unterspannung AUS Zwischenkreisspannung

E36:	Unterspannung STOP Zwischenkreisspannung

E37:	Überstromabschaltung -> Abschaltung der Endstufe

E38:	Not-Aus Eingang verriegelt

E39:	Ohne Spindel oder Spindelkabel defekt (bei aktiviertem SpindelTest)

E40:	TimeOut serielles Interface

E41:	Spindelkennlinie ungültig oder beschädigt

E42:	Abschaltung wegen zu hoher Backenergie (AC) oder Spindel-Stall (DC)

E43:	reserviert

E44:	reserviert

E45:	Encoderfehler

8.8 	Sicherheitsfunktionen

die folgenden Ereignisse leiten ein kontrolliertes Abbremsen gemäß der eingestellten Beschleunigungsdaten der Spindel ein.

- Stop wegen Übertemperatur an der Spindel, sofern diese Funktion aktiviert und die

zugehörige Verzögerungszeit überschritten ist.

- Stop wegen Übertemperatur des Umformers nach Ablauf der zugehörigen

Verzögerungszeit.

- Stop wegen Überlast nach Ablauf der zulässigen Verzögerungszeit.

- Sofort-Stop wegen Überschreitung des maximal zulässigen Spindelstroms

- Not-Stop durch Signal am Digitaleingang Verriegelung

9. 	Parametrierung, Konfiguration mit Windows-Software

Die Parametrierung des Geräts ist mit Hilfe der PC-Software SFU-Terminal vielseitig und komfortabel möglich. Es können Spindelkennlinien angelegt und die Einstellung der Ein- und Ausgänge konfiguriert werden, und bietet weitere Funktionen und nützliche und hilfreiche Tools. SFU-Terminal ist auf der CD und auf unserer Website http://www.bmr-gmbh.de/download%20sfu.htm frei verfügbar.

10. 	EMV

Die Einhaltung der Grenzwerte der EMV liegt in der Verantwortung des Herstellers der                                                         Maschine oder Geräts.

Der Umrichter wurde für den Betrieb in industrieller Umgebung entwickelt. Für den 		störungsfreien Betrieb und zur Reduzierung der Störaussendung sollten folgende Hinweise 	bei der Verdrahtung  beachtet werden:

- Die EMV einer Maschine oder eines Geräts wird durch alle angeschlossenen Komponenten beeinflusst (Motor, Kabel, Verdrahtung, ...). Unter bestimmten Bedingungen kann der Anschluss von externen Filtern erforderlich sein, um die Einhaltung der EMV-Normen zu gewährleisten.

- Die Erd- und Schirmverbindungen, welche innerhalb eines Verbunds zwischen Umrichter und Peripheriegeräten bestehen, sind so kurz wie möglich und mit einem maximalen Querschnitt ausführen.

- Mit dem Umrichter verbundene Steuergeräte (SPS, CNC, IPC, ...) sind an die gemeinsame Erdanschlussschiene anzuschließen.

- Alle Verbindungen zum und vom Umrichter sind mit abgeschirmten Kabeln auszuführen und den Schirm beidseitig zu erden.

- Netz-, Motor- und Steuerleitung sind grundsätzlich getrennt voneinander zu verlegen. Sind Kreuzungen nicht vermeidbar, sollten diese im 90° Winkel ausgeführt werden.

- Steuer- und Signalleitungen möglichst entfernt von den Lastleitungen verlegen.

11. 		Gehäusevarianten

11.1	SFU 0200/x A im Tischgehäuse mit LED Anzeige

11.2 	SFU 0200/x im SSE Gehäuse

EIN PRODUKT KOMMT SELTEN ALLEN

WEITERE PRODUKTE VON BMR GMBH

UNSERE QUALITÄTSVERSPRECHEN

100%			„Made in Germany“

100%			Präzision

100%			Zuverlässigkeit

100%			Support

100%			Flexibilität

# Text boxes

2

9   Parametierung, Konfiguration mit Windows-Software	  15

1  Modellvarianten			2

3

2

10  EMV				  15

1

2   Einführung			2

1

Spindeln

Hochfrequenz - Spindeln sind in der heutigen Bearbeitungstechnik unverzichtbar.

Jede Anwendung verlangt nach einer speziellen Lösung.

…und viele mehr!

Optionales Zubehör:

Achtung:

Der Betrieb einer Spindel mit einer falschen Kennlinie kann zu ernsten Beschädigungen der Spindel führen!

Bitte immer sicherstellen, dass die richtige Kennlinie ausgewählt ist!

7   Anschlüsse, Stecker und Pinbelegungen    			7

11 Gehäusevarianten				  16

6   Sicherheits- und Warnhinweise					6

Technische Änderungen vorbehalten.

Oktober 2017

5   Technische Daten					5

3   Beschreibung und Merkmale					3

7.1 	Digital und Analog Ein- und Ausgänge 	 	 	    8

7.2	Spindel Anschluss mit Rundstecker 		                 8

7.3	Spindel Anschluss mit Schraubklemmen 			    9

(SSE Version)

7.4	Spindel Anschluss mit Schraubklemmen 			    9

(Tisch Version)

7.5	Netzanschluss mit Umschaltung zwischen 115V	   10

und 230 V Netzen

Achtung:

Bitte immer sicherstellen, dass die richtige Kennlinie ausgewählt ist!

Der Betrieb einer Spindel / eines Motors mit einer falschen Kennlinie kann zu ernsten Beschädigungen der Spindel / des Motors führen!

Achtung:

Beim Austausch der Sicherungen sicherstellen, dass nur die in den 'Technischen Daten' genannten Sicherungstypen verwendet werden!

2

5

PE

6

4   Blockschaltbild			4

8.1	Ansicht Frontplatte 			11

8.2	Drehzahleinstellung 			12

8.3	Einstellung der Drehrichtung 			12

8.4	Auswahl der Spindelkennlinien 			12

8.5	Starten und Stoppen des Umformers 			13

8.6	Konfiguration der Drehrichtung ferngesteuert über 	14					Digitaleingänge

8.7	Fehleranzeigen – Fehlernummern			           14

8.8 	Sicherheitsfunktionen			           14

Achtung:

Bitte vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle Anschluss-Spannungen

im Wert und Polarität korrekt sind.

8   Funktionsbeschreibung, Inbetriebnahme, Bedienung    11

3

4

Achtung:

Eine entsprechende Anpassung der Netzsicherung ist unbedingt erforderlich! Der erforderliche Wert ist Kap. 5. aufgelistet

Stand Oktober 2017

Spindel-Leucht-Ring

Kennen Sie nicht das Problem, dass man trotz toller Beleuchtungsanlagen genau an der Stelle,

an der man etwas sehen möchte einen Schatten

oder zu wenig Licht hat?

Mit dem neuen Spindel-Leucht-Ring der BMR GmbH gehört

dies der Vergangenheit an. Egal ob im Kunststoff- oder im Aluminium Gehäuse bringen 21-24 superhelle LED’s Licht direkt

an die aktuelle Bearbeitungsposition.

Kühlgerat KG-T 500

Nennspannung: 	100 - 250 VAC  /  f=50Hz

Start Eingangssignal:	max. 24 VDC

Leistungsaufnahme:	max. 80W

Kühlleistung:	max. 500W (bei Raumtemperatur <23°C)

Relais Schaltleistung:	max. 30W   (30VDC / 1A)

Sicherung:	2 A

Das Mikroprozessor gesteuerte Kühlgerät KG-T500 dient zum Kühlen von Motorspindeln mit einer Leistung bis maximal 2000W. Es ist nahezu für fast alle Spindeltypen mit Kühlanschlüssen oder Kühlblöcke geeignet.

SFU 0156 „Remote-Control“

Als Option ist ein Fernsteuer-Adapter zum direkten Anschluss an das I/O Interface an der Stiftleiste SL2 verfügbar.

- Es kann hiermit die gewünschte Solldrehzahl über ein Potentiometer vorgegeben und der Umrichter über einen Wippschalter gestartet und gestoppt werden.

Der Zustand der Digitalen Ausgänge wird an LEDs signalisiert.

- Alle relevanten Spannungen werden in dem Adapter

generiert.  Hiermit kann der Umrichter sehr einfach und

ohne weitere Verdrahtung gestartet und getestet werden.

Eine Inbetriebnahme des Umrichters und der Spindelfunktion

wird dadurch auch ohne externe Steuersignale möglich.

PE

4

3

5

6

1

ACHTUNG:

Diese Einstellung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden!

12 Weiter Produkte von BMR GmbH				  14

13 Qualitätsversprechen				  15

Achtung:

Werden mehrere Spindeln parallel betrieben, muss sichergestellt sein, dass diese vom gleichen Typ sind und dafür die richtige Kennlinie ausgewählt ist.

Andernfalls kann dies zur Beschädigung einer oder mehrerer Spindeln führen, da die Betriebsspannung der Spindeln sehr unterschiedlich sein kann!

Achtung:

Wurde aus der obigen Liste eine Betriebsart zum Starten des Umformers ausgewählt, kann er auch nur in dieser Betriebsart gestoppt werden. Dies gilt nicht für die Sicherheitsfunktionen.

Achtung:

Der Betrieb einer Spindel / eines Motors mit einer falschen Kennlinie kann zu ernsten Beschädigungen der Spindel / des Motors führen!

Bitte immer sicherstellen, dass die richtige Kennlinie ausgewählt ist!